《新冠疫苗接种点急救设备一批采购项目》技术要求

品目一、呼吸机   采购数量：3台

要求：1、适用于成人及儿童进行通气辅助及呼吸支持。

2、电动电控呼吸机。

3、多种通气模式。

4、内置电池，方便转运。

5、质保期12个月。

6、单台配置清单：主机1台、氧压表1个、湿化器1个、湿化罐1个、台车1个、模拟肺1个、硅胶呼吸回路2套、硅胶无创面罩（大、中、小）3个、气管切开包1套。

品目二、心电监护仪   采购数量：3台

要求：1、适用于成人及儿童。

2、可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温。

3、配备锂电池。

4、质保期12个月。

品目三、除颤仪   采购数量：3台

要求：1、中文操作界面。

2、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

3、配备锂电池。

4、质保期12个月。

5、单台配置清单：主机1台、导电膏1支。

品目四、数字式十二道心电图机  采购数量：3台

要求：1、同屏显示12道心电波形。

2、内置可充电锂离子电池。

3、需与院内心电网络系统联网并承担相应的端口、软件费用。

4、质保期12个月。

品目五、双道微量注射泵   采购数量：3台

要求：1、质保期12个月。

品目六、电动吸引器     采购数量： 12台

要求： 1、质保期12个月。

2、单台配置清单：主机1台、一次性吸痰管10根。

品目七、医用冷藏冰箱   采购数量： 27台

要求：1、在新冠疫苗接种台上放置，存放新冠疫苗。

2、工作温度2-8℃ 。

3、冷藏冰箱容积≥65升。

4、风冷系统。

5、质保期12个月。

品目八、恒温冷藏转运箱   采购数量：19台

要求：1、疫苗运输过程保温箱内温度稳定2-8℃且实时显示数值 。

品目九、医用氧气瓶      采购数量：12个

要求：1、钢瓶容量≥40升。

2、单个配置清单：氧气瓶1个、氧压表1个、一次性使用鼻导管10根、一次性吸氧面罩10个。

品目十、简易呼吸气囊    采购数量：12个

要求：1、适用于成人及儿童。

品目十一、气管插管喉镜  采购数量：12套

要求：1、单套配置清单：喉镜1套、电池1对、一次性气管插管包2个。

品目十二、环甲膜穿刺针   采购数量：12支

要求：1、不锈钢材质。

2、适用于成人。

品目十三、一次性使用无菌注射器   采购数量：120000支

要求：1、规格：2ml 。

2、适用于疫苗接种注射。