医共体一体化监控平台

# 一、设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶拼接屏单元 | 6台 |  |
| 2 | HDMI线缆 | 6条 |  |
| 3 | 多屏显卡 | 1块 |  |
| 4 | LED条形屏 | 1套 |  |
| 5 | 切屏软件 | 1套 |  |
| 6 | 防护玻璃 | 1块 |  |
| 7 | 辅材 | 1套 |  |
| 8 | 血压计 | 1台 |  |
| 9 | 身高体重仪 | 1台 |  |
| 10 | 桌椅 | 1套 |  |
| 11 | 摄像头 | 1个 |  |
| 12 | 话筒 | 1个 |  |
| 13 | 音响 | 1个 |  |
| 14 | 血压计 | 3台 |  |
| 15 | 身高体重仪 | 3台 |  |
| 16 | 人体成份分析仪 | 1台 |  |
| 17 | 电视机55寸加配套挂架 | 4台 |  |
| 18 | 232连接线15米 | 7条 |  |
| 19 | 台式血压计 | 1台 |  |
| 20 | 身高体重仪 | 1台 |  |

# 二、技术参数

### 1、液晶拼接屏单元

1.1、不小于55英寸；

1.2、分辨率：≧1920（H）*1080（V）；

1.3、可视面积：≧1209.6mm×680.4mm；

1.4、自动温控系统：自动根据设定的工作温度和实际机器温度，控制风扇的运转、降低噪音、节约能耗、提高液晶拼接单元的可靠性；

1.5、图像静止功能；

1.6、内置数字图形处理盒，整屏可以实现单屏显示，整屏显示或任意组合画面显示等功能；

1.7、操作方式：电脑集中控制；

1.8、丰富的输入输出接口，HDMI、VGA、DVI、AV接口端子，可接电脑和各种视频设备。

### 2、HDMI线缆

2.1、长度：≧5米；

2.2、线芯：铜导体

2.3、接口类型： HDMI；

2.4、分辨率：≧1080P@60Hz；

2.5、支持版本：≧1.4版本；

2.6、屏蔽：96铝镁网编＋铝锡箔；

### 3、多屏显卡

六分屏、VHDCI接口、EDID锁屏、超高清、HDMI输出。

### 4、LED条形屏

4.1、物理点间距：≤4.75mm；

4.2、物理密度：≤44000点/ m2；

4.3、发光点颜色：红色；

### 5、切屏软件

5.1、运行于Windows10系统；

5.2、支持点对点超高清显示；

5.3、支持任意无限分割大屏幕进行布局显示各种可视元素，并可任意无限开窗，任意无限叠加窗口；

5.4、支持多图片、视频内容的任意开窗叠加漫游；

5.5、支持点对点高清晰底图的布局；

5.6、支持在任意分割窗、开窗上播放、展示图片、视频、web页面、PPT、Word、Excel等；

5.7、支持多种布局内容保存，即多种（无上限）预案保存，方便即时调取展示，并可多预案轮巡；

5.8、支持通过网络无上限接入远程电脑桌面，类无损级流畅画面。

### 6、防护玻璃

防护玻璃。

### 7、辅材

安装用各类线材等。

### 8、血压计

8.1、脉搏波法；

8.2、显示方法：LCD显示屏；

8.3、测量范围：压力（0～300）mmHg［（0～40）kPa］脉率数40次/分～180次/分；

8.4、测量准确度：压力：±2mmHg（±0.267kPa）以内脉搏：脉率数±2%以内；

8.5、存储容量：≧90组测量数据；

8.6、测量位置：左右臂均可测量；；；

8.7、超压保护：≧压力超过300mmHg时，急速排气时间不大于10秒；

8.8、肘部位置传感器：有（准确定位肱动脉，提高测量精度）；

8.9、臂筒角度可调节：臂筒可上下浮动约10度；

8.10、数据传输，身份证识别；

8.11、压力模式：mmHg和kPa模式。

### 9、身高体重仪

9.1、可检测身高、体重，可计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比；

9.2、操作方式：全自动测量方式；

9.3、身高测量方式：超声波测量；

9.4、体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重；

9.5、显示方式：≥5.0英寸，≥480x272分辨率触摸屏；

9.6、允许误差：身高：±0.5cm、体重：±0.1kg；

9.7、分度值：±0.1kg；

9.8、体型：国际通用体格指数（BMI）；

9.9、数据输出格式：RS-232C数据传输接口；

9.10、平均功耗：≤40W。

### 10、桌椅

环保E1板材，≧1200x600x750mm。

### 11、摄像头

11.1、有效像素：≧210万有效象素；

11.2、图像传感器：≧1/2.8英寸高品质HDCMOS传感器；

11.3、视角：≧1x105度广角；

11.4、聚焦：自动/手动；

11.5、信噪比：≧52dB；

11.6、高清视频接口：≧USB2.0。

### 12、话筒

12.1、指向电容式麦克风；

12.2、频率响应：70-20KHz；

12.3、灵敏度：-45dB（±2dB)；

12.4、输出阻抗：200Ω。

### 13、音响

13.1、单个声道输出功率：RMS10W（fo=1KHz，THD=10%）；

13.2、功率放大器总谐波失真：THD+N<1%（1K,1W）；

13.3、信噪比：≥70dB；

13.4、分离度：≥40dB；

13.5、输入接口方式：RCA插座输入。

### 14、血压计

14.1、测量方法：脉搏波法，双气囊双传感器设计；

14.2、测量范围： 压力（0～270）mmHg［(0～36)kPa］；

14.3、脉率数40次/分～180次/分；

14.4、测量准确度： 压力±3mmHg(±0.4kPa)以内；

14.5、脉率数±5%以内；

14.6、存储容量：储≧2个用户，各≧50组测量数据；

14.7、信息传输方式：USB，SIM.GPRS等传输。

### 15、身高体重仪

15.1、可检测身高、体重，可计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比；

15.2、操作方式：全自动测量方式；

15.3、身高测量方式：超声波测量（高精度温差补偿）；

15.4、体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重；

15.5、显示方式：≥5.0英寸，≧480x272分辨率触摸屏；

15.6、允许误差：身高：≤±0.5cm、体重：≤±0.1kg；

15.7、体型：国际通用体格指数（BMI）；

15.8、数据输出格式：RS-232C数据传输接口；

15.9、可实现中英文自由切换。

### 16、人体成份分析仪

16.1、输出参数：体重、去脂体重（FFM）、肌肉量、总水分（TBW）、蛋白质、骨质、脂肪、体脂百分比（PBF）、体质指数（BMI）、内脏脂肪水平、身体水分率（PBW)、体型类型、身体年龄、健康评分；【专项分析】内脏脂肪分析：内脏脂肪水平、体重管理：标准体重、体重控制、脂肪控制量、肌肉控制量、营养评估：三大营养素水平、基础代谢率

16.2、测量方法：直接节段多频率生物电阻抗（DSM-BIA）测量法；

16.3、电极/电流通道：8点接触式电极，6通道；

16.4、额定功率：≤35W；

16.5、显示屏幕：≧8.4（800*600）彩色TFT显示屏；

16.6、传输接口：RS232C（9针）串口，USBtypeA/typeB，RJ45（10/100Base-T）以太网口；

16.7、可存储记录数：≧10000条；

16.8、测量时间：≤30秒。

### 17、电视机55寸配套挂架

17.1、CPU架构：四核A53；

17.2、GPU：2核Mali-G52；

17.3、存储内存：8GB；

17.4、CPU核心数：四核；

17.5、支持格式（高清）：2160p

17.6、屏幕分辨率：超高清4K；

17.7、HDR显示：支持HDR；

17.8、屏幕尺寸：55英寸。

### 18、232连接线15米

USB转RS232串口线，≧15米。

### 19、台式血压计

19.1、显示方式：LCD显示屏；

19.2、测量原理：示波法；

19.3、测量范围：量程：0mmHg~299mmHg（0kPa-39.9kPa）；

脉搏数测量范围：40次/分~180次/分；

19.4、通讯方式：USB。

### 20、身高体重仪

20.1、身高测量方式: 超声波测量；

20.2、体重测量方式: 精密平衡梁式压力传感器称重；

20.3、体型:国际通用体格指数（BMI）；

20.4、数据输出格式:RS-232C数据传输接口。