生物安全转运箱技术参数要求

一、采购数量：20个

二、技术要求：

1、有效容积：10～12升；

2、空箱重量≤3KG；

3、具有温度显示功能，冷藏温度：2～8℃；

4、产品符合医院UN2814、UN2900、UN3373类生物样本的运输要求；

5、提供第三方检测报告；

6、质保期壹年；

7、标准配置：箱子1个、95千帕运输密封罐2个、冰排4个。